## Slide 1
PERANCANGAN ALAT UKUR SUHU TUBUH DAN HAND SANITIZER OTOMATIS BERBASIS IOT
ATTU SYAIDAH
NPM: 16210004
PENULIS : Yayan Hendrian , Rizky Ali Amien Rais
Sumber : Jurnal Infortech
Vol 3, No.1,Juni 2021
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA

## Slide 2
Pendahuluan
Wabah Covid-19 yang melanda hampir di seluruh dunia membuat sistem kehidupan manusia berubah dan menciptakan beberapa kebiasaan baru, salah satunya gerakan mencuci tangan dengan baik dan benar.
contohnya penggunaan hand sanitizer dan pengukuran suhu tubuh yang dikombinasikan dalam satu alat berbasis IOT.
Di masa pandemik ini, memahami suhu tubuh sangatlah penting guna mengetahui gejala-gejala apabila terserang suatu penyakit.
hal lain yang tak kalah pentingnya, yaitu menjaga kebersihan tangan karena merupakan hal wajib yang harus selalu dilakukan oleh siapapun dan kapanpun.
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
02

## Slide 3
01.
03
Tujuan dan Manfaat
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
Alat monitoring suhu tubuh berbasis IoT dapat membaca nilai suhu tubuh yang diperoleh dari sensor LM35. Selain itu dapat menampilkan pesan keselamatan berdasarkan nilai suhu yang diperoleh.
02.
03.
Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat monitoring suhu tubuh berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memantau suhu tubuh dengan mudah dan rutin.

## Slide 4
IDENTIFIKASI MASALAH
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
12
dapat di rumuskan permasalahannya yaitu bagaimana caranya membangun sistem yang berfungsi sebagai alat ukur suhu tubuh dan alat untuk mencuci tangan secara otomatis?

## Slide 5
dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena masyarakat di masa pandemi.
METODE PENELITIAN
01.
UNIVERSITAS
FRADEL & SPIES
04
OBSERVASI
yaitu dengan mempelajari serta mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai referensi yang berasal dari jurnal-jurnal terkait dan buku, khususnya jurnal tentang covid-19,.
02.
STUDI PUSTAKA
penulis melakukan beberapa tahap penelitian yang di awali dengan melakukan perancangan sistem dan menentukan komponen yang akan digunakan , membuat prototipe hardware (perangkat keras), membuat program NodeMCU dan melakukan pengujian.
03.
RANCANG BANGUN

## Slide 6
HASIL DAN PEMBAHASAN
TINJAUAN UMUM ALAT
BLOK DIAGRAM ALAT
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
06
  NodeMCU ESP 8266 adalah alat yang digunakan untuk memonitoring suhu tubuh .
  LCD 16x2 untuk menampilkan hasil tampilan dan grafik data suhu tubuh
  sensor infrared digunakan untuk mendeteksi jarak suatu objek,
  motor servo akan merespon perintah yang ada pada program sensor infrared.
1
2

## Slide 7
A.
Catu Daya merupakan masukan arus listrik searah dari sumber tegangan 3,3 Volt kedalam rangkaian.
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
07
B.
Sensor LM35 berfungsi untuk mendeteksi suhu tubuh.
C.
Sensor infrared berfungsi untuk mendeteksi jarak suatu objek
Visual angka suhu tubuh oleh LCD 16x2 berdasarkan hasil pembacaan sensor LM35.
Servo berfungsi untuk indikasi hasil input yang menghasilkan gerakan untuk otomatisasi hand sanitizer.
BAGIAN INPUT
BAGIAN OUTPUT

## Slide 8
sebagai pusat pemroses data
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
08
sebagai sensor pendeteksi suhu
sebagai sensor pendeteksi gerak,
sebagai pendukung sistem. Untuk mengaktifkan sistem, sumber daya yang digunakan adalah catu daya 3,3 Volt DC, jika LED pada sistem minimum hidup maka alat tersebut siap bekerja
NODE MCU ESP 8266
LM35
INFRARED
ELEKTRONIK LAIN
SKEMA RANGKAIAN ALAT
3

## Slide 9
INISIALISASI
Inisialisasi adalah sebuah proses pengisian nilai awal (default) ke dalam sebuah variabel.
INPUT
OUTPUT
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
11
Input adalah fungsi pustaka yang digunakan untuk memasukkan data
Output adalah proses untuk menampilkan data program.membaca nilai analog sensor LM35 suhu konversi analog ke derajat celcius
FLOWCHART PROGRAM
4

## Slide 10
Dari hasil percobaan,tampak bahwa pada bagian input semua komponen dapat bekerja dengan baik dan semua sensor dapat mendeteksi objek, pada bagian sensor infrared dapat mendeteksi keberadaan objek dengan jarak maksimal 6 cm. Sedangkan pada bagian motor servo juga dapat bekerja dengan baik berdasarkan masukan dari sensor yang dikirimkan ke Node MCU untuk memberikan perintah ke motor servo
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
11
HASIL PERCOBAAN
5

## Slide 11
HASIL VISUAL ALAT
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
13

## Slide 12
KESIMPULAN
Rancang bangun alat ukur suhu tubuh dan hand sanitizer otomatis berbasis IOT telah berhasil dibuat dan sesuai dengan tujuan pembuatan.
Output yang dihasilkan berupa tampilan data suhu dapat ditampilkan dengan baik oleh LCD dan begitu pula dengan hand sanitizer dapat bekerja secara otomatis dan baik tanpa perlu disentuh oleh tangan sesuai dengan rancangan awal.
Meskipun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan seperti pembacaan sensor LM35 dalam perekaman data yang terlewat pada waktu tertentu, oleh karena itu penulis menyarankan untuk kalibrasi suhu yang akurat dengan menggunakan sensor yang lebih bagus.
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
02

## Slide 13
KESIMPULAN
Untuk pengembangan alat dapat dilakukan dengan waktu secara realtime, agar dapat menambah fitur yang memudahkan dalam tampilan output maupun fungsionalitas dan juga penambahan fungsi pengendalian jarak jauh dengan kontrol yang memudahkan seseorang untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan alat.
Pendeteksian sensor infrared terkadang masih kurang akurat, oleh karena itu penulis menyarankan untuk kalibrasi ulang setelah beberapa kali pemakaian dan untuk hasil yang lebih baik penulis menyarankan pendeteksian dengan menggunakan sensor Ultrasonik atau sensor lain yang lebih akurat.
Untuk catu daya pada NodeMCU lebih baik menggunakan converter daya dan tegangan, agar mikrokontroller mendapatkan kinerja yang lebih baik dan maksimal.
UNIVERSITAS
BINANIAGA INDONESIA
02

## Slide 14
Terima Kasih